江门市台森精智造科技有限公司

机型：TS-1280

一、产品技术参数：

| 机型TYPE | UNIT | TSJJ-1280 |
| --- | --- | --- |
| 工作台 | 工作台尺寸 | MM | 1200x820 |
|  | T型槽（尺寸X个数X距离） | MM | 18x5x160 |
|  | 荷重 | KG | 900 |
| 行程 | X/Y/Z轴 | MM | 820/1200/350 |
| 距离 | 主轴中心到立柱轨道面 | MM |  |
|  | 主轴鼻端到工作台面 | MM | 低立柱150-600mm/高立柱220-670mm |
| 主轴 | 锥度 | BT# | ER32/ISO30、BT30（40） |
|  | 转速 | RPM | 30000-12000（15000、18000） |
|  | 直径 | MM |  |
|  | 马达马力 | KW | 功率：7.5、5.5（7.5） |
| 主轴马达X/Y/Z | 三菱/发那科 | KW | 台湾新代/宝元：2.0/2.0/3.0 |
| 速率X/Y/Z | 切削速率 | MM/MIN | 1-10000 |
| 快速进给X/Y/Z | 日本控制 | M/MIN | 7.5/7.5/7.5，可适配10/10/10 |
|  | 最小设定单位 | MM | 0.001 |
| 自动换刀机构 | 刀库型式 |  | 日内瓦轮式/气动排刀式刀库 |
|  | 刀库容量 | TOOLS | 10（12、16、20、24） |
|  | 最大刀径/刀长 | MM |  |
|  | 最大刀重 | KG |  |
|  | 刀对刀 | SEC. |  |
|  | 换刀动作完成 | SEC. | 6（3.5、1.4） |
| 三轴螺杆 | 直径X截短 | MM MM | 40x10（可选配） |
|  | 等级，研磨精度 | C3,MM/300MM | C3,0.008 |
| 精度 | 定位精度 | MICRON/MM | ±5/300 |
|  | 重复精度 | MICRON | 3 |
|  | 循圆 | MICRON/DIA. | 10/300 |
| 其他 | 机械净重 | KG | 7500 |
|  | 电力需求 | KVA |  |
|  | 机械所需空压压力 | KG/CM3 | 7 |
|  | 机器占地面积（长X宽X高） | CM | 370x300x330 |

- 机床主要配件供应商：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 原产地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制系统 | 三菱M80A | 日本三菱 |
| 2 | 主轴电机 | 伺服电机 | 日本三菱 |
| 3 | X,Y,Z轴电机 | 伺服电机 | 日本三菱 |
| 4 | 主轴轴承 | NSK（P4精密级）/FAG | 日本/德国 |
| 5 | X,Y,Z轴轴承 | NSK（P4精密级）/FAG | 日本/德国 |
| 6 | 伸缩护罩 |  | 国产 |
| 7 | 主轴 | 台大/维隆/健椿 | 台湾 |
| 8 | 联轴器 | S+J或R+W | 德国 |
| 9 | 切削冷却马达 | 亚隆/洛克 | 韩国 |
| 10 | 中央润滑系统 | 裕祥 | 台湾 |
| 11 | 自动排销功能 |  | 国产 |
| 12 | 电器开关/接触器 | 施耐得 | 德國 |
| 13 | 三轴丝杆 | 上银或银泰 | 台湾 |
| 14 | 刀臂式刀库 | 圣杰 | 台湾 |
| 15 | 主轴 | 健椿 | 台湾 |
| 16 | 第四轴转台 | 潭佳/潭兴（选配） | 台湾 |
| 17 | 水箱马达 | 华乐士/德洋 | 台湾 |
| 18 | 主轴油冷机 | 瑞科/乾冠 | 国产 |
| 19 | 电柜热交换机 | 瑞科/乾冠 | 国产 |

三、标准机供货范围：

| 序 号 | 项 目 |
| --- | --- |
| 1 | 钢性攻牙 |
| 2 | 外掛式手动脉波器 |
| 3 | 刀具冷却系统 |
| 4 | 密闭式电器箱及熱交換器 |
| 5 | X/Y轴全罩式护罩,Z轴帘幕式护罩 |
| 6 | LED工作灯 |
| 7 | 三色报警指示灯 |
| 8 | 专用工具箱 |
| 9 | 调整垫块和螺栓 |
| 10 | 变压器［380V/50HZ］ |
| 11 | 水箱&蓄屑槽 |
| 12 | 底座沖屑裝置（选配） |
| 13 | 自动润滑系統 |
| 14 | 三轴进給防撞系統 |
| 15 | 直联12000 R.P.M BT-40(带中心出水） |
| 16 | 自动断电系統（选配） |
| 17 | 机床出厂检验记录表 |
| 18 | 系統中文操作說明书与机床操作说明书 |

- 设备报价及付款方式与交期：

  - TS-1280报价（含税，含运费,含刀库）。

| 名 称 | 型号 | 數控系統 | 其他配置 | 单台购买（含稅） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加工中心 | TS-1280 | 三菱 | 标配 | ￥ |

  - 付款方式及交貨期

●付款方式:：

五、机床优点：

- 机身采用计算机CAD辅助设计，铸件结构生产，龙门式结构，整体刚性强。

- 封闭式外罩，门体开启灵活，内部操作空间大。

- 以台湾数控技术为核心，专门针对模具行业开发的高速雕铣控制系统。

- 优越的小线段头处理加工能力，具有刀具具路径仿直预示、间隙、刀具、螺距补偿功能。

- 工件表面加工光顺效果好，省去火花机加工工序。

- 嵌入式低功耗DSP控制系统，全封密结构，可满足工厂恶劣加工环境使用要求。

- 进口交流伺服电机加电子光栅尺，形成真正全闭环控制，控制精度高。（可选配）

- 开放式软件接口，接受标准G代码，并可接受各种CAM软件输出的加工指令。

- 可雕刻铜、钢、ABS、有机玻璃等材料。

- 可加工石墨材料（石墨加工机）

选配机械式主轴及机关配置，实现重切削加工，实现双主轴头加工。

六、售后服务：

售前免费为客户提供加工打样，协助客户解决CNC加工问题。

- 购机可推荐本公司熟练操作技术人员或免费为客户提供技术人员培训，熟练掌握设备操作，设备到厂即可投入生产，提高客户加工效率。

- 免费提供设备安装和调试，建立回访客户制度，保证设备正常使用。

- 为客户单独建立设备档案，提供电话咨询和现场技术服务。

- 365天24小时全天候服务，珠三角地区接电话后24小时内到达现场，快速解决设备故障，保障客户正常生产。